Termék gyártó: Fischer Ablak Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Ipartelep u 57/A Gyártás helye:Sátoraljaújhely, Ipartelep u 57/A EU tanúsító T.S.U Szlovákia 92101 Piestany, Krajinska cesta 2929/9 EU tanúsitvány száma 40-11-027 40-11-0277 40-11-0278 40-11-0302 EU tanúsító intézet akkreditálási adatai 009/P-018 Notified dody number 1301 Termék megnevezése FischerAVANT D-70 AD típusú kemény PVC ajtók, ablakok Megrendelés azonosítója: Termék felhasználása Lakóházak, nyaralók, közösségi, szociális épületek Termék műszaki specifikációja A termék vizsgálatokkal igazoltan megfelel az MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010„ Ablakok és ajtók „ szabvány vonatkozó teljesítőképességi jellemzőinek Termék leírása és jellemzői Szerkezet, méret: …… Szerkezetek típusa: DECCO-70 AD Szerkezetek funkciója külső-belső nyílászárók Nyításirány: jobbos, balos, bukó Nézet: belülről nézve, kívülről nézve Szerkezet db száma: …… Profil szín: fehér Profil, falvastagság szerinti besorolása: A ,B Profil, kamráinak száma: 6, 7 Profil, tok beépítési mélysége: 70, 81 Profil, tok/szárny konstrukció: MD (középtömítéses), AD (széltömítéses) Ütköző tömítések: szürke-TPE(hegesztett) , fekete-TPE (hegesztett), Üvegező tömítések: szürke-TPE(hegesztett) fekete-TPE (hegesztett), Működtető vasalat: ROTO NT Üvegezés: 4-12-4-12-4 Low-e + arg. melegperemes (Ug: 0,7 ) Légzárás (m3/hm2) Vízzárás (Pa) Biztonságosság (N) Szélállóság (Pa) Hőszigetelés Uw (W/m2 K) Hangszigetelés (dB) Megjegyzés: A CE jelölés szimbóluma - az ablak és ajtó terméken a felső pánt fölött a tok belső oldalára a saroktól 40 cm-re kerül. 4 8A megfelel C2/B3/A4 1,0 32-34(-1;-5) Nyilatkozat érvényessége A teljesítmény nyilatkozat visszavonásig érvényes Kiegészítő dokumentumok garancia levél, beépítési, karbantartási és használati útmutató Cégünk a termékgyártást Üzemi gyártásellenőrzés (ÜGYE) keretei között végzi Nyilatkozat kelte: Sátoraljaújhely, Nyilatkozat hiteléül ügyvezető igazgató aláírása, pecsétje TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT (Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet 4. és 6. valamint a 8. és 9. cikk szerint )