Termék gyártó: Fischer Ablak Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Ipartelep u 57/A Gyártás helye:Sátoraljaújhely, Ipartelep u 57/A Gyártás időpontja: EU tanúsító IFT Rosenheim GmbH D-83026 Rosenheim Theodor Gieltl-str 7-9 EU tanúsitvány száma 101 32274 Kelte 2013.07.10 érvényessége 2016.06.21 EU tanúsító intézet akkreditálási adatai 99/93/EC Notified dody number 0757 Termék megnevezése Fischer- Prestige ID-4000 AD típusú kemény PVC ajtók, ablakok Megrendelés azonosítója: Termék felhasználása Lakóházak, nyaralók, közösségi, szociális épületek Termék műszaki specifikációja A termék vizsgálatokkal igazoltan megfelel az MSZ EN 14351-1:2006 „ Ablakok és ajtók „ szabvány vonatkozó teljesítőképességi jellemzőinek Termék leírása és jellemzői Szerkezet, méret: …….. Szerkezetek típusa: ID-4000 AD Szerkezetek funkciója külső-belső nyílászárók Nyításirány: jobbos, balos, bukó Nézet: belülről nézve, kívülről nézve Szerkezet db száma: ……... Profil szín: Fehér Profil, falvastagság szerinti besorolása: A ,B Profil, kamráinak száma: 5 ,6 Profil, tok beépítési mélysége: 70, 85 Profil, tok/szárny konstrukció: MD (középtömítéses), AD (széltömítéses) Ütköző tömítések: szürke-TPE(hegesztett) , fekete-TPE (hegesztett), Üvegező tömítések: szürke-TPE(hegesztett) fekete-TPE (hegesztett), Működtető vasalat: ROTO NT vasalattal Üvegezés: 4-14-4-14-4Low-E + arg (Ug= 0,6) Légzárás (m3/hm2) Vízzárás (Pa) Biztonságosság (N) Szélállóság (Pa) Hőszigetelés Uw (W/m2 K) Hangszigetelés (dB) Megjegyzés: A CE jelölés szimbóluma - az ablak és ajtó terméken a felső pánt fölött a tok belső oldalára a saroktól 40 cm-re kerül. 4 E 900 megfelel C4 1,0 33 (-1;-5) Nyilatkozat érvényessége A teljesítmény nyilatkozat visszavonásig érvényes Kiegészítő dokumentumok garancia levél, beépítési, karbantartási és használati útmutató Cégünk a termékgyártást Üzemi gyártásellenőrzés (ÜGYE) keretei között végzi Nyilatkozat kelte: Sátoraljaújhely, Nyilatkozat hiteléül ügyvezető igazgató aláírása, pecsétje TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT (Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet 4. és 6. valamint a 8. és 9. cikk szerint )