Termék gyártó: Fischer Ablak Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Ipartelep u 57/A Gyártás helye:Sátoraljaújhely, Ipartelep u 57/A Gyártás időpontja: EU tanúsító IFT Rosenheim GmbH D-83026 Rosenheim Theodor Gieltl-str 7-9 EU tanúsitvány száma 101 32799/2 EU tanúsító intézet akkreditálási adatai 99/93/EC Notified dody number 0757 Termék megnevezése Fischer- Supreme ID-8000 MD típusú kemény PVC ajtók, ablakok Megrendelés azonosítója: Termék felhasználása Lakóházak, nyaralók, közösségi, szociális épületek Termék műszaki specifikációja A termék vizsgálatokkal igazoltan megfelel az MSZ EN 14351-1:2006 „ Ablakok és ajtók „ szabvány vonatkozó teljesítőképességi jellemzőinek Termék leírása és jellemzői Szerkezet, méret: ……… Szerkezetek típusa: ID-8000 MD Szerkezetek funkciója külső-belső nyílászárók Nyításirány: jobbos, balos Nézet: belülről nézve, kívülről nézve Szerkezet db száma: ……… Profil szín: fehér Profil, falvastagság szerinti besorolása: A, B Profil, kamráinak száma: 5 ,6 Profil, tok beépítési mélysége: 70, 85 Profil, tok/szárny konstrukció: MD (középtömítéses), AD (széltömítéses) Ütköző tömítések: szürke-TPE(hegesztett) , fekete-TPE (hegesztett), Üvegező tömítések: szürke-TPE(hegesztett) fekete-TPE (hegesztett), Működtető vasalat: ROTO NT Vasalat, Üvegezés: 4Low-E -14Arg.-4 Float-14 Arg.-4Low-E (Ug:0,6), Légzárás (m3/hm2) Vízzárás (Pa) Biztonságosság (N) Szélállóság (Pa) Hőszigetelés Uw (W/m2K) Hangszigetelés (dB) Megjegyzés: A CE jelölés szimbóluma - az ablak és ajtó terméken a felső pánt fölött a tok belső oldalára a saroktól 40 cm-re kerül. 4 E 900 megfelel C4 0,9 33 (-1;-5) Nyilatkozat érvényessége A megfelelőségi nyilatkozat visszavonásig érvényes Kiegészítő dokumentumok garancia levél, beépítési, karbantartási és használati útmutató Cégünk a termékgyártást Üzemi gyártásellenőrzés (ÜGYE) keretei között végzi Nyilatkozat kelte: Sátoraljaújhely, Nyilatkozat hiteléül ügyvezető igazgató aláírása, pecsétje TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT ( a 3/2003.(I.25.)BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint forgalomba hozott építési termékről)